Краны мостовые электрические однобалочные опорные

грузоподъемностью 1÷5 тн ГОСТ 22045-89

Примечание: Чертеж не определяет конструкцию крана.

| Г/п, тн | Lп мм | L1 мм | L2 мм | L3 мм | l мм | Н мм | Н1, h; h1 мм | Крановый путь (рельс) l 1, мм | Конструктивная масса, тн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота подъема, м |
|  |  |  |  |  |  |  |  | квадрат 50-75 Р24-КР 70 | 6 | 12 | 18 |
| 1 | 4500 | 4800 | 1500 | 1900 | 750 | 580 | В зависимости от применяемой электротали | 80 ÷ 100 | 1,26 | 1,29 | 1,32 |
|  | 7500 | 7800 |  |  |  | 640 |  |  | 1,41 | 1,44 | 1,47 |
|  | 10500 | 10800 | 2000 | 2400 | 1000 | 700 |  |  | 1,85 | 1,88 | 1,91 |
|  | 13500 | 13800 | 2600 | 3000 | 1300 | 710 |  |  | 2,27 | 2,30 | 2,33 |
|  | 16500 | 16800 |  |  |  |  |  |  | 2,68 | 2,71 | 2,74 |
|  | 22500 | 22820 | 4000 | 4510 | 2000 | 920 |  |  | 4,26 | 4,28 | 4,30 |
| 2 | 4500 | 4800 | 1500 | 1900 | 750 | 640 |  |  | 1,35 | 1,38 | 1,41 |
|  | 7500 | 7800 |  |  |  | 700 |  |  | 1,57 | 1,60 | 1,63 |
|  | 10500 | 10800 | 2000 | 2400 | 1000 | 710 |  |  | 2,03 | 2,06 | 2,09 |
|  | 13500 | 13800 | 2600 | 3000 | 1300 | 820 |  |  | 2,63 | 2,66 | 2,69 |
|  | 16500 | 16800 |  |  |  |  |  |  | 2,88 | 2,91 | 2,94 |
|  | 22500 | 22820 | 4000 | 4510 | 2000 | 920 |  |  | 4,34 | 4,37 | 4,40 |
| 3,2 | 4500 | 4800 | 1500 | 1900 | 750 | 700 |  |  | 1,62 | 1,64 | 1,66 |
|  | 7500 | 7800 |  |  |  | 780 |  |  | 1,84 | 1,88 | 1,92 |
|  | 10500 | 10800 | 2000 | 2400 | 1000 | 890 |  |  | 2,26 | 2,30 | 2,34 |
|  | 13500 | 13800 | 2600 | 3000 | 1300 | 900 |  |  | 2,81 | 2,85 | 2,89 |
|  | 16500 | 16800 |  |  |  |  |  |  | 3,20 | 3,24 | 3,28 |
|  | 22500 | 22820 | 4000 | 4510 | 2000 | 920 |  |  | 4,97 | 5,01 | 5,05 |
| 5 | 4500 | 4800 | 1500 | 1900 | 750 | 790 |  |  | 1,87 | 1,90 | 1,93 |
|  | 7500 | 7800 |  |  |  | 890 |  |  | 2,11 | 2,16 | 2,21 |
|  | 10500 | 10800 | 2000 | 2400 | 1000 | 900 |  |  | 2,70 | 2,75 | 2,80 |
|  | 13500 | 13800 | 2600 | 3000 | 1300 |  |  |  | 3,26 | 3,31 | 3,36 |
|  | 16500 | 16800 |  |  |  |  |  |  | 3,60 | 3,65 | 3,70 |
|  | 22500 | 22820 | 4000 | 4510 | 2000 | 920 |  |  | 6,10 | 6,15 | 6,20 |

Примечание:	Размеры Lп и Н – могут быть изменены по согласованию с заказчиком

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на кран мостовой электрический однобалочный опорный

грузоподъемность 1-5 тн

##### СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

| Грузоподъемность (прописью), тн |  |
| --- | --- |
| Пролет (прописью) Lп, м |  |
| Высота подъема (прописью), м |  |
| Тип кранового пути |  |
| Окружающая среда, ОС |  |
| Категория размещения крана (У2, У3) |  |
| Строительная высота Н, мм |  |
| Количество кранов (прописью), шт. |  |
| Наименование предприятия |  |
| Адрес предприятия, отгрузочные реквизиты |  |
| Ответственный представитель заказчика, уполномоченный для переговоров |  |
| Подпись заказчика, его должность и фамилия, печать предприятия |  |

Рабочее напряжение приводов подъема, передвижения крана и тали – 380 В.

Токоподвод – кабельный.

Управление – с пола.

Режим работы – 3К.

Крановый путь и токоподвод крана в комплект поставки не входят.

###### Дополнительные требования ________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________