Краны мостовые электрические однобалочные подвесные

грузоподъемностью 5 тн ГОСТ 7890-93

Примечание: Чертеж не определяет конструкцию крана.

|  | Код ОКП 315726 |
| --- | --- |
| Полная длина L, м | Пролет Lп , м | Длина консолей l, м | Размеры, мм | Подкрановый путь, двутавр ГОСТ 19425 | Нагрузка на путь, кН | Конструктивная масса, тн |
|  |  |  | Аmin | l1 | В | b | h | h1 |  | от тележки | от колеса |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота подъема, м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 12 | 18 |
|  |  |  |  |  | не более |  | не более |  |  |  |
| 3,6 | 3,0 | 0,3 | 900 | 900 | 1860 | 930 | 2040 | 530 | 30М 36М 45М | 15,7 | 7,85 | 1,53 | 1,59 | 1,64 |
| 4,2 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,55 | 1,60 | 1,66 |
| 4,8 | 4,2 | 0,3 |  |  |  |  | 2120 | 600 |  |  |  | 1,72 | 1,78 | 1,83 |
| 5,4 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,75 | 1,80 | 1,86 |
| 6,6 | 6,0 | 0,3 |  |  | 2100 | 1050 |  |  |  | 16,4 | 8,2 | 1,96 | 2,01 | 2,07 |
| 7,2 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,98 | 2,04 | 2,09 |
| 7,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,01 | 2,07 | 2,12 |
| 10,2 | 9,0 | 0,6 |  |  |  |  | 2240 | 720 |  | 16,9 | 8,45 | 2,29 | 2,35 | 2,40 |
| 10,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,32 | 2,38 | 2,43 |
| 11,4 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,36 | 2,42 | 2,47 |
| 12,0 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,41 | 2,47 | 2,52 |
| 13,2 | 12,0 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 17,4 | 8,70 | 2,69 | 2,74 | 2,80 |
| 13,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,72 | 2,77 | 2,83 |
| 14,4 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,78 | 2,83 | 2,89 |
| 15,0 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,81 | 2,86 | 2,92 |
| 16,2 | 15,0 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 17,9 | 8,95 | 3,15 | 3,21 | 3,26 |
| 16,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,17 | 3,22 | 3,27 |
| 17,4 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,23 | 3,28 | 3,34 |
| 18,0 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,28 | 3,33 | 3,39 |

Примечание:	Размеры Lп и Н – могут быть изменены по согласованию с заказчиком

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на кран мостовой электрический однобалочный подвесной

грузоподъемность 1 тн

##### СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

| Грузоподъемность (прописью), тн |  |
| --- | --- |
| Пролет (прописью) Lп, м |  |
| Высота подъема (прописью), м |  |
| Тип кранового пути |  |
| Окружающая среда, ОС |  |
| Категория размещения крана (У2, У3) |  |
| Строительная высота Н, мм |  |
| Количество кранов (прописью), шт. |  |
| Наименование предприятия |  |
| Адрес предприятия, отгрузочные реквизиты |  |
| Ответственный представитель заказчика, уполномоченный для переговоров |  |
| Подпись заказчика, его должность и фамилия, печать предприятия |  |

Рабочее напряжение приводов подъема, передвижения крана и тали – 380 В.

Токоподвод – кабельный.

Управление – с пола.

Режим работы – 3К.

Крановый путь и токоподвод крана в комплект поставки не входят.

Дополнительные требования _____________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________