Краны мостовые электрические однобалочные подвесные

грузоподъемностью 3,2 тн ГОСТ 7890-93

Примечание: Чертеж не определяет конструкцию крана.

|  | Код ОКП 315725 |
| --- | --- |
| Полная длина L, м | Пролет Lп , м | Длина консолей l, м | Размеры, мм | Подкрановый путь, двутавр ГОСТ 19425 | Нагрузка на путь, кН | Конструктивная масса, тн |
|  |  |  | Аmin | l1 | В | b | h | h1 |  | от тележки | от колеса |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота подъема, м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 12 | 18 |
|  |  |  |  |  | не более |  | не более |  |  |  |
| 3,6 | 3,0 | 0,3 | 600 | 750 | 1260 | 630 | 1810 | 500 | 30М 36М 45М | 19,8 | 9,90 | 0,92 | 0,97 | 1,01 |
| 4,2 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 | 0,99 | 1,04 |
| 4,8 | 4,2 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,04 | 1,09 |
| 5,4 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,02 | 1,06 | 1,11 |
| 6,6 | 6,0 | 0,3 |  |  | 1460 | 730 |  |  |  | 20,3 | 10,15 | 1,18 | 1,22 | 1,28 |
| 7,2 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,22 | 1,25 | 1,30 |
| 7,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 | 1,28 | 1,34 |
| 10,2 | 9,0 | 0,6 |  |  |  |  | 1890 | 580 |  | 21,4 | 10,70 | 1,56 | 1,61 | 1,65 |
| 10,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,61 | 1,66 | 1,71 |
| 11,4 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,66 | 1,71 | 1,76 |
| 12,0 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,71 | 1,76 | 1,81 |
| 13,2 | 12,0 | 0,6 |  |  | 1710 | 855 | 2010 | 700 |  | 22,0 | 11,00 | 1,80 | 1,85 | 1,89 |
| 13,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,84 | 1,89 | 1,93 |
| 14,4 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,90 | 1,95 | 1,99 |
| 15,0 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,91 | 1,99 | 2,03 |
| 16,2 | 15,0 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 23,4 | 11,70 | 2,34 | 2,39 | 2,43 |
| 16,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,39 | 2,43 | 2,48 |
| 17,4 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,44 | 2,48 | 2,53 |
| 18,0 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,48 | 2,53 | 2,57 |

Примечание:	Размеры Lп и Н – могут быть изменены по согласованию с заказчиком

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на кран мостовой электрический однобалочный подвесной

грузоподъемность 3,2 тн

##### СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

| Грузоподъемность (прописью), тн |  |
| --- | --- |
| Пролет (прописью) Lп, м |  |
| Высота подъема (прописью), м |  |
| Тип кранового пути |  |
| Окружающая среда, ОС |  |
| Категория размещения крана (У2, У3) |  |
| Строительная высота Н, мм |  |
| Количество кранов (прописью), шт. |  |
| Наименование предприятия |  |
| Адрес предприятия, отгрузочные реквизиты |  |
| Ответственный представитель заказчика, уполномоченный для переговоров |  |
| Подпись заказчика, его должность и фамилия, печать предприятия |  |

Рабочее напряжение приводов подъема, передвижения крана и тали – 380 В.

Токоподвод – кабельный.

Управление – с пола.

Режим работы – 3К.

Крановый путь и токоподвод крана в комплект поставки не входят.

Дополнительные требования ____________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________