Краны мостовые электрические однобалочные подвесные

грузоподъемностью 2 тн ГОСТ 7890-93

Примечание: Чертеж не определяет конструкцию крана.

|  | Код ОКП 315724 |
| --- | --- |
| Полная длина L, м | Пролет Lп , м | Длина консолей l, м | Размеры, мм | Подкрановый путь, двутавр ГОСТ 19425 | Нагрузка на путь, кН | Конструктивная масса, тн |
|  |  |  | Аmin | l1 | В | b | h | h1 |  | от тележки | от колеса |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота подъема, м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 12 | 18 |
|  |  |  |  |  | не более |  | не более |  |  |  |
| 3,6 | 3,0 | 0,3 | 600 | 710 | 1260 | 630 | 1580 | 430 | 24М 30М 36М | 12,7 | 6,35 | 0,66 | 0,70 | 0,73 |
| 4,2 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 | 0,72 | 0,75 |
| 4,8 | 4,2 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,72 | 0,75 | 0,79 |
| 5,4 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 | 0,77 | 0,81 |
| 6,6 | 6,0 | 0,3 |  |  | 1460 | 730 |  |  |  | 13,1 | 6,55 | 0,89 | 0,92 | 0,96 |
| 7,2 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 | 0,94 | 0,97 |
| 7,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 | 0,97 | 1,00 |
| 10,2 | 9,0 | 0,6 |  |  |  |  | 1660 | 510 |  | 13,8 | 6,90 | 1,13 | 1,17 | 1,20 |
| 10,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,16 | 1,19 | 1,23 |
| 11,4 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 | 1,23 | 1,27 |
| 12,0 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,23 | 1,27 | 1,30 |
| 13,2 | 12,0 | 0,6 |  |  | 1710 | 855 |  |  |  | 14,5 | 7,25 | 1,42 | 1,45 | 1,49 |
| 13,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,45 | 1,49 | 1,52 |
| 14,4 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,49 | 1,52 | 1,56 |
| 15,0 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,52 | 1,56 | 1,59 |
| 16,2 | 15,0 | 0,6 |  |  |  |  | 1740 | 590 |  | 15,3 | 7,65 | 1,76 | 1,80 | 1,83 |
| 16,8 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,79 | 1,83 | 1,87 |
| 17,4 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,83 | 1,86 | 1,90 |
| 18,0 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,86 | 1,90 | 1,93 |

Примечание:	Размеры Lп и Н – могут быть изменены по согласованию с заказчиком

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на кран мостовой электрический однобалочный подвесной

грузоподъемность 2 тн

##### СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

| Грузоподъемность (прописью), тн |  |
| --- | --- |
| Пролет (прописью) Lп, м |  |
| Высота подъема (прописью), м |  |
| Тип кранового пути |  |
| Окружающая среда, ОС |  |
| Категория размещения крана (У2, У3) |  |
| Строительная высота Н, мм |  |
| Количество кранов (прописью), шт. |  |
| Наименование предприятия |  |
| Адрес предприятия, отгрузочные реквизиты |  |
| Ответственный представитель заказчика, уполномоченный для переговоров |  |
| Подпись заказчика, его должность и фамилия, печать предприятия |  |

Рабочее напряжение приводов подъема, передвижения крана и тали – 380 В.

Токоподвод – кабельный.

Управление – с пола.

Режим работы – 3К.

Крановый путь и токоподвод крана в комплект поставки не входят.

Дополнительные требования ___________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________